## Slide 1: REȚELE ELECTRICE
Circuitele electrice utilizate în practică permit, în general, alimentarea cu energie electrică a mai multor consumatori, fie casnici, fie industriali.
Pentru funcționarea lor normală, curenții care străbat consumatorii electrici, ca și tensiunile la bornele lor trebuie să aibă valori bine precizate, marcate adesea pe carcasele aparatelor respective (parametri nominali).
Astfel de circuite complexe poartă numele de ,,REȚELE ELECTRICE” sau ,,CIRCUITE RAMIFICATE”.
În principiu, o rețea electrică este formată din mai multe generatoare și consumatoare.
Prof. Mihaela Cristea
Scoala Gimnazială Nr.1, Buftea

## Slide 2: Legile lui Kirchhoff
Legile lui Kirchhoff exprimă modul de conservare a energiei electrice într-un circuit electric. Au fost enunțate și dezvoltate de fizicianul german Gustav Robert Kirchhoff.
Aceste legi/teoreme se aplică în cazul rețelelor (circuitelor) electrice în curent continuu.
O rețea electrică (circuit electric) e compusă din:
-ramuri de rețea (circuit),
-noduri de rețea (circuit),
-ochiuri de rețea (circuit).

## Slide 3: Nodul de rețea
Nod de rețea: reprezintă locul unde se întâlnesc cel puțin 3 conductoare, ramuri (laturi) de rețea.
Fig.1. Sursă proprie

## Slide 4: Ramura de rețea
O ramură de rețea(latura) este porțiunea rețelei cuprinsă între două noduri succesive(este parcursă de același curent).
Fig. 2. Sursă proprie

## Slide 5: Ochi de rețea
Ochi de rețea: reprezintă un traseu închis, incluzând cel puțin două noduri, format de laturile de rețea pornind dintr-un nod și întorcându-se în același nod.
Fig. 3. Sursă proprie

## Slide 6: Aplicația 1 Identificăm elementele de rețea din schema anterioară: -noduri: A și B. -ramuri: AR1B, AR2B. -ochiuri: AR1BR2A
Aplicația 2
Indentificați elementele de rețea din figura alăturată:
-noduri: ………..
-ramuri: …………..
( ex. AMB)
-ochiuri:……….
Fig.4.Sursa: https://slideplayer.gr/slide/14604778/90/images/4/Identificarea+elementelor+unei+retele+electice.jpg

## Slide 7: Legile lui Kirchhoff (convenția de semn):
Se alege alege arbitrar:
-un sens al curentului electric din fiecare ramură;
- un sens de parcurgere a ochiului de rețea(săgețile roșii).
Se folosește convenția:
-produsul IˑR este pozitiv dacă sensul de parcurgere a ochiului coincide cu sensul curentului și negativ în caz contrar;
-t.e.m.este pozitivă dacă sensul de parcurgere a ochiului străbate sursa de la borna negativă la cea pozitivă(sens direct) și negativ în caz contrar.
Fig.5.Sursa-https://slideplayer.gr/slide/14604778/90/images/5/Identificarea+elementelor+unei+retele+electice.jpg

## Slide 8: Prima lege a lui Kirchhoff
Prima lege a lui Kirchhoff (sau „legea nodurilor”) este o expresie a conservării sarcinii electrice într-un nod al unei rețele electrice. Conform acestei legi, suma intensităților curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților care ies din același nod. Pentru schema alăturată: I1+I2+I3=I4+I5
Fig. 6. Sursa: http://elamazing.com/2019/01/31/kirchhoffs-circuit-law/

## Slide 9: A doua lege a lui Kirchhoff
A doua lege a lui Kirchhoff se referă la ochiuri de rețea și afirmă: de-a lungul conturului unui ochi de rețea, suma algebrică a tensiunilor electromotoare ale surselor este egală cu suma algebrică a produselor dintre intensitatea curentului și rezistența prin care acesta trece de pe fiecare latură.
Fig. 7. Sursa-https://slideplayer.gr/slide/14604778/90/images/11/Legile+lui+Kirchhoff+In+imaginea+de+mai+jos+este+reprezentat+ochiul+ABCDA+al+unei+retele+electrice..jpg

## Slide 10: Aplicația 1 Găsiți curentul care curge prin rezistorul R3 de 40Ω . Circuitul are 3 ramificații, 2 noduri (A și B) și 2 bucle(ochiuri) independente. Generatoarele au rezistențele interioare nule. Folosind Legea I a lui Kirchhoff, ecuațiile sunt date ca: La nodul A: I1 + I2 = I3 (1) La nodul B: I3 = I1 + I2 (2)
Folosind Legea a II-a lui Kirchhoff, ecuațiile sunt date ca:
Bucla 1: E1 = R1ˑI1 + R3ˑI3 => 10=10ˑI1 + 40ˑI3 (3) Bucla 2: E2 = R2ˑI2 + R3ˑI3 => 20= 20ˑI2 + 40ˑI3 (4)
Bucla 3: E1-E2=R1ˑI1-I2ˑR2 => 10 - 20 = 10ˑI1- 20ˑI2 (5)
Unde E1 și E2 sunt tensiunile electromotoare ale generatoarelor notate pe schema electrică alăturată cu V1, respectiv V2(potențial electric).
Fig. 8. Sursa-http://elamazing.com/2019/01/31/kirchhoffs-circuit-law/

## Slide 11: Soluția sistemului
Rezolvând sistemul de ecuații obținem:
I1=-0,143A Semnul negativ pentru I1 înseamnă că sensul acestui curent, ales inițial, a fost greșit, dar niciodată mai puțin valabil. De fapt, acumulatorul de 20V încarcă bateria de 10V.
I2=0,429A,
I3=0,286A,
iar U3=I3ˑR3=11,42V,
U1=I1ˑR1=1,42V,
U2=I2ˑR2=8,58V. Tensiunea dintre 2 puncte(A și B) este egală cu diferența de potențial a celor 2 puncte.
UAB =VA-VB
Fig. 9. Sursa-http://elamazing.com/2019/01/31/kirchhoffs-circuit-law/

## Slide 12: Concluzii. Aplicarea legilor lui Kirchhoff
Aceste două legi permit aflarea tensiunilor și a curenților într-un circuit, adică circuitul se spune că este "analizat", iar procedura de bază pentru utilizarea legilor lui Kirchhoff este următoarea:
1. Să presupunem că sunt date toate tensiunile și rezistențele. (Dacă nu, le etichetați E1, E2, ... R1, R2 etc.)
2. Etichetați fiecare ramură cu un curent de ramură. (I1, I2, I3 etc.)
3. Găsiți ecuațiile primei legi a lui Kirchhoff pentru fiecare nod.
4. Găsiți ecuațiile celei de a doua legi a lui Kirchhoff pentru fiecare dintre buclele(ochiurile) independente ale circuitului.
5. Utilizați ecuațiile necesare pentru a găsi curenții necunoscuți.

## Slide 13: Temă
Calculează intensitățile curenților prin ramurile rețelei electrice din imaginea de mai jos știind că: R1=6Ω; R2=4Ω; R3=2Ω; E1=20V; E2=18V; E3=7V;( r1= r2= r3=1Ω).
Fig. 10. Sursa-https://electricalc.ro/component/content/article/23-blog/121-legile-lui-kirchhoff?Itemid=101

## Slide 14: Soluție
Soluția sistemului de ecuații:
I1=I2=1A
I3=2A
U1=I1ˑR1=6V; u1=I1ˑr1=1V
U2=I2ˑR2=4V;u2=I2ˑr2=1V
U3=I3ˑR3=6V; u3=I3ˑr3=2V
Aplicăm legea I a lui Kirchhoff pentru nodul A și obținem:
I3=I1+I2
Aplicăm legea a II-a a lui Kirchhoff pentru:
-ochiul AMNBA:
E2-E3=I2ˑr2+I2ˑR2+I3ˑr3+I3ˑR3
=> 18-7=I2+4ˑI2+2ˑI3
-ochiul APOBA:
E1-E2=I1ˑr1+I1ˑR1-I2ˑr2-I2ˑR2
=> 18-20=I1+6ˑI1-I2-4ˑI2
I2=I1+I3 11=8I2+3I1
11=5I2+2I3 =>
-2=7I1-5I2 -2=7I1-5I2

## Slide 15
BIBLIOGRAFIE:
https://slideplayer.gr/slide/14604778/90/images/4/Identificarea+elementelor+unei+retele+electice.jpg
https://lectiidefizica.weebly.com/legile-lui-kirchhoff.html
http://elamazing.com/2019/01/31/kirchhoffs-circuit-law/
https://slideplayer.gr/slide/14492327/
https://slideplayer.gr/slide/14604778/90/images/5/Identificarea+elementelor+unei+retele+electice.jpg